MANUAL PARA USUÁRIOS

SOFTWARE SP30

#### Para solicitações e manutenções:

#### Telefonia ALESP - ramal 6107

APRESENTAÇÃO DO APLICATIVO:

Iniciando:

O aplicativo deverá ser iniciado automaticamente quando seu computador for ligado.

Nota: Caso o aplicativo não inicie automaticamente entre em contato com a Telefonia através do ramal 6107.

Também é possível iniciar o aplicativo das seguintes maneiras

- Na Área de Trabalho do Windows, clique em Iniciar > Programas > DtermSP30 > DtermSP30;

- Ainda na Área de Trabalho, clique duas vezes no atalho Dterm SP30.

Finalizando:

Este será encerrado automaticamente quando o computador for desligado, caso queira encerrá-lo manualmente siga os seguintes passos:

- Clique com o botão direito sobre o ícone na Barra de Tarefas

- Quando a caixa de diálogo aparecer, clique em OK.

Mudando a cor do painel:

O Dterm SP30 é provido de quatro cores: preto, azul, vermelho e dourado. Para alterar, você deve:

- Na Área de Trabalho do Windows, clique em Iniciar > Programas > DtermSP30 > SkinSelect;

- Você verá as opções. O Preview mostra como o painel ficará se você optar por determinada cor;

- Após escolher, clique em OK para selecionar;

- Assim, uma caixa de diálogo irá aparecer. Clique em OK;

- Assim que você reiniciar o Dterm SP30, a nova configuração começará a valer.

Opções de visualização do painel:

O Dterm SP30 pode ser usado com três modos de visualização:

- Painel principal;

- Painel compacto;

- Painel Stand-By.

PAINEL PRINCIPAL:

O Painel principal é equipado com botões usados para configurações, indicação de status, atendimento ou originação de chamadas.

A tabela a seguir descreve as funções de cada tecla:

| Nº do botão | Nome do botão | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Message Waiting Lamp | Pisca quando ligações estão sendo recebidas. Essas ligações podem ser do ramal próprio (My Line) ou dos ramais programados nas teclas de função |
| 2 | Information Window | Mostra informações de acordo com o programado. São chamadas teclas de função |
| 3 | Transfer Button | Deve ser selecionado para que se faça uma transferência |
| 4 | Third-party Conference Button | Selecione para que uma conferência entre três pessoas seja estabelecida |
| 5 | Voice Mail Button | Selecione para que sua conversa seja gravada |
| 6 | Hold Button | Selecione para colocar uma conversa na retenção |
| 7 | Information Window Switching Button | Selecione para comutar entre as teclas de função |
| 8 | Information Window Switching Button | Selecione para comutar entre as teclas de função |
| 9 | Information Window Switching Button | Selecione para comutar entre as teclas de função |
| 10 | Volume Up and Volume Down Buttons | Selecione para ajustar o volume de tom e/ou de conversação |
| 11 | Mute Button | Selecione para que o chamador não ouça o que está sendo dito |
| 12 | Video Conference Button | Selecione quando uma ligação mostrar o painel de vídeo. Assim, você poderá usar a função de vídeo conferência |
| 13 | 10-Keypad Button | Selecione para que o teclado numérico seja mostrado |
| 14 | Application Sharing Button | Selecione para que o “Application Linkage” seja mostrado |
| 15 | Config Setting Button | Selecione para que o Painel de Configurações de Usuário |
| 16 | Call Logs Button | Selecione para que o Painel de Ligações seja mostrado. Assim, será possível visualizar datas e horários das ligações feitas e recebidas |
| 17 | Call Forwarding Settings Button | Selecione para que as Configurações de Transferência sejam mostradas |
| 18 | Address Book Button | Selecione para que o Catálogo de Endereços seja mostrado |
| 19 | Not Used | Tecla não utilizada |
| 20 | Short Message Button | Selecione para que o Painel de Mensagens seja mostrado |
| 21 | Function Key Button | Selecione para que as Teclas de Função sejam mostradas integralmente. Você poderá customizar as teclas já pré-definidas na programação do PABX |
| 22 | LCD | Mostra informações como: dia da semana, dia do mês e horário. Quando recebendo ligações, mostra o número do chamador |
| 23 | Compact View Button | Selecione para que o Dterm SP30 seja mostrado no modo “Painel compacto” |
| 24 | To System Tray Button | Minimiza o Dterm SP30 para o modo “Painel Stand-By” |
| 25 | Speaker Button | Selecione para atender ou fazer ligações |
| 26 | Logo Button | Selecione para mostrar a página configurada no Config |

PAINEL COMPACTO:

Esse modo de visualização mostra apenas os botões mais utilizados. Ele forma uma espécie de “L” no canto direito inferior.

| Nº do botão | Nome do botão | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | To System Tray Button | Minimiza o Dterm SP30 para o modo “Painel Stand-By” |
| 2 | To Main Panel Button | Selecione para que o Painel Stand-By seja exibido |
| 3 | Function Key Button | Selecione para que as Teclas de Função sejam mostradas integralmente. Você poderá customizar as teclas já pré-definidas na programação do PABX |
| 4 | Short Message Button | Selecione para que o Painel de Mensagens seja mostrado |
| 5 | Address Book Button | Selecione para que o Catálogo de Endereços seja mostrado |
| 6 | Call Logs Button | Selecione para que o Painel de Ligações seja mostrado. Assim, será possível visualizar datas e horários das ligações feitas e recebidas |
| 7 | Application Sharing Button | Selecione para que o “Application Linkage” seja mostrado |
| 8 | Video Conference Button | Selecione quando uma ligação mostrar o painel de vídeo. Assim, você poderá usar a função de vídeo conferência |
| 9 | Transfer Button | Deve ser selecionado para que se faça uma transferência |
| 10 | Hold Button | Selecione para colocar uma conversa na retenção |
| 11 | 10-Keypad Button | Selecione para que o teclado numérico seja mostrado |
| 12 | Speaker Button | Selecione para atender ou fazer ligações |
| 13 | Volume Up and Volume Down Buttons | Selecione para ajustar o volume de tom e/ou de conversação |
| 14 | Mute Button | Selecione para que o chamador não ouça o que está sendo dito |
| 15 | Message Waiting Lamp | Pisca quando ligações estão sendo recebidas. Essas ligações podem ser do ramal próprio (My Line) ou dos ramais programados nas teclas de função |

### PAINEL STAND-BY

O painel Stand-By permite que o aplicativo seja reiniciado, finalizado ou obter as informações da versão.

Quando não houver ligações de entrada ou de saída, o ícone aparecerá da seguinte forma:

Quando em uma ligação:

Quando o ramal estiver tocando:

Painel Teclas de Função:

Este painel nos mostra as funções das 32 teclas que foram configuradas pelo administrador do sistema. Ele ainda nos dá a opção de mudarmos o nome dos botões, de acordo com o que lhe parecer melhor. Para tal, basta clicar com o botão direito sobre o botão. Assim, escolha a opção Setting e na caixa Label, escreva o nome.

Para visualizar as 32 teclas pressione a o botão de teclas de função, conforme abaixo:

Para visualizar as teclas de função

A disposição das teclas de função programadas em sua empresa é a seguinte:

Tecla 01 – Ramal pessoal

Teclas 02 -Desvio de todas as chamadas

Tecla 03 – Desvio de chamadas em caso de ramal ocupado.

Teclas 04 -Desvio de chamadas não atendidas

Tecla 05 - Chamada de retorno automático

Tecla 06 - Captura de chamadas em grupo

Tecla 07 - Mute

Teclas de 08 À 32, serão espelhos de ramais.

Você também poderá arrastar 11 teclas para que fiquem disponíveis no painel principal, para isso basta selecioná-la com o mouse e arrastá-la até a tecla do painel principal que você desejar.

Nota: O botão de tecla de função deverá estar selecionado

Nos botões de comutação de teclas 01 e 02, você terá dois conjuntos com 11 teclas de discagem abreviada, onde você poderá gravar números externos e internos para discagem rápida.

Teclas de comutação, 01 e 02.

Para programar sua agenda siga os seguintes passos:

Clique com o botão direito do mouse sobre a tecla desejada e selecione a opção Setting.

Você terá seguinte tela:

Clique em Set para preencher os campos.

Os principais campos a serem preenchidos são Number e Name.

Para finalizar clique em Set novamente.

Nota: Para gravar números externos o campo Number deverá ser preenchido com o código de acesso a linha externa 0 antes do número desejado.

Painel de Mensagens:

Você pode mandar mensagens curtas para os outros usuários do Dterm SP30. Ainda mostra dados de transmissão e recepção das mensagens.

Painel de Ligações:

Esse painel permite que o usuário visualize todas suas chamadas (atendidas, não-atendidas), horário e data das ligações, número de telefones e duração. Ao clicar com o botão direito sobre a informação da chamada, você pode gravar algum lembrete sobre a mensagem, fazer uma transferência, ou chamar o número.

Teclado Numérico:

Seu uso é igual ao de um teclado telefônico comum. Basta clicar sobre os números e aguardar que a ligação seja completada.

OPERAÇÕES:

Originando ligações:

Após iniciar o Dterm SP30, verifique se há tom de discar, ao clicar sobre o Speaker Button. Você terá duas opções de discagem. Poderá realizá-la pelo teclado do micro (clicando Speaker Button e depois o número), ou clicando sobre os botões no Teclado Numérico.

Finalizando ligações:

Você pode finalizar ligações clicando sobre a tecla Speaker Button.

Atendendo ligações:

É possível atender ligações clicando somente sobre o Speaker Button (no caso de estar tocando o Prime-Line). Ou clicando sobre a tecla do ramal (no Painel Principal ou no Painel Teclas de Função) e clicando em Speaker Button logo em seguida.

Colocando ligações na retenção:

Para colocar ligações na retenção, você deverá clicar sobre Hold Button e a ligação já estará retida. Repare que a lâmpada do ramal passará a piscar em azul. Para recuperar a ligação, clique em Speaker Button ou então sobre o botão que estiver piscando em azul.

Transferindo ligações:

Você poderá transferir ligações para um ramal interno ou ainda para um número externo. Basta clicar em Transfer Button (enquanto estiver em uma ligação) e digitar tanto pelo teclado do microcomputador ou pelo Teclado Numérico. Quando você desligar a ligação, ela será transferida.

Usando o recurso MUTE:

Se você desejar que a pessoa com quem estiver falando não ouça qualquer tipo de ruído do ambiente em que você se encontra, não será preciso reter a ligação. Apenas clicando em Mute Button, garantirá que a mesma não ouça.

Para desativar o recurso, basta clicar novamente sobre o botão.

Ajustando o volume de toque:

Enquanto o Dterm SP30 estiver tocando, ajuste-o de acordo com o que julgar melhor (usando os botões Volume Up e Volume Down).

Ajustando o volume de voz:

Enquanto estiver em uma ligação, você poderá controlar o volume de voz usando os botões Volume Up e Volume Down), de acordo com o que julgar melhor.

# Text boxes

Contact Center

Fone: (11) 3003 2010

0800 727 08 06

FAX.:(11) 2166 2760

E-MAIL: sac@nec.com.br

Av. Angélica, 2197

CEP: 01227-200 - São Paulo – SP

www.nec.com.br

NEC BRASIL S.A.